## Slide 1: Hochenergie (MeV) X-Ray Diagnostik und Therapie

## Slide 2: Inhalt
Diagnostik:
Röntgenaufnahmen
Röntgendurchleuchtung (Fluoroskopie)
Computertomografie (CT)
Strahlenbelastung
Röntgentherapie:
Hochenergie (MeV) X-Ray Diagnostik und Therapie

## Slide 3: Röntgenaufnamen
Film- und Folientechnik
  Ausgang: Film oder Fluoreszenzschirm
  Schwarzfärbung durch Strahlung
  Optimierung mittels Verstärkerfolien
Hochenergie (MeV) X-Ray Diagnostik und Therapie

## Slide 4: Röntgenaufnahmen
Film- und Folientechnik
  Vorteile:
      Einfache Technik
      Billig
      Hohe Bildqualität
  Nachteile:
      Hohe Strahlendosis
      Schlechte Nachbearbeitung
Hochenergie (MeV) X-Ray Diagnostik und Therapie

## Slide 5: Röntgenaufnahmen
Speicherfolien
  Elektronen aus Kristallstruktur gehoben
  Mittels Laser abgetastet
  Abgabe von Fluoreszenzlicht
  Digitalisierung mittels Photodioden
Hochenergie (MeV) X-Ray Diagnostik und Therapie

## Slide 6: Röntgenaufnahmen
Flachdetektoren
  Direkte Wandlung
    Selenschicht
    Röntgenquanten direkt in elektrische Ladung
    Mittels A/D- Wandlers ausgelesen
Hochenergie (MeV) X-Ray Diagnostik und Therapie

## Slide 7: Röntgenaufnahmen
Flachdetektoren
  Indirekte Wandlung
    Umwandlung der Röntgenquanten in Lichtquanten
    Mittels Photodioden ausgelesen
    Digitales Bild durch A/D-Wandler
Hochenergie (MeV) X-Ray Diagnostik und Therapie

## Slide 8: Röntgendurchleuchtung (Fluoroskopie)
Durchlaufendes Bild
Einsatz von Kontrastmitteln
Beobachtung von Schluckprozessen, Herzkammern, im Magen-Darmtrakt
Dynamische Festkörperdetektoren
Hochenergie (MeV) X-Ray Diagnostik und Therapie
URL:https://en.wikipedia.org/wiki/Fluoroscopy#/media/File:Normal_barium_swallow_animation.gif, [17.1.2023]

## Slide 9: Röntgendurchleuchtung (Fluoroskopie)
Dynamische Festkörperdetektoren
  Nutzen ebenso Szintillatoren
  Hohe Auslesegeschwindigkeit
  Verzerrungsfreie, gleichmäßige Bilddarstellung
Hochenergie (MeV) X-Ray Diagnostik und Therapie

## Slide 10: Strahlenbelastung von Röntgenaufnahmen und Fluoroskopien
SI-Einheit `Gray` [J/kg]
Skelett : ≤10 μGy/Bild
Rumpf und Kopf: ≤ 5 μGy
Fluoroskopie: ≤ 0.6 μGy/s
Mammographie: ≤ 100 μGy
Hochenergie (MeV) X-Ray Diagnostik und Therapie

## Slide 11: Computertomographie (CT)
Kreisförmige Abtastung
Überlagerungsfreie Aufnahmen
3D-Aufnahmen von Organen
Strahlenbelastung von 2-3 mSv am Körperstamm
Hochenergie (MeV) X-Ray Diagnostik und Therapie

## Slide 12: Computertomographie (CT)
Anwendungsbereiche
  Frakturen von Gelenken, Wirbelsäule oder des Beckens
  Orthopädie
  Tumordiagnostik
Hochenergie (MeV) X-Ray Diagnostik und Therapie